A`=`1,0{m^2} ~~~~~~~~~~~~~%rho`=`1,205kg over m^{3} newline C_Betz`=`{16 over 27}(ca. 60"%") ~~~~~~~~v`=`14{m over s} newline P_{an~(Hersteller bei `14{m over s} )}`=` 250W ~ newline P_ein `=` C_Betz {`cdot` {{1 over 2} `cdot` %rho `cdot` A `cdot` (v_wind)^{3}} overbrace P_wind} newline P(14{m over s}) `=` {16 over 27}` cdot `{1 over 2}`cdot `1,205kg over m^{3} `cdot` 1,0{m^2} `cdot` (14{m over s})^{3} newline P(14{m over s})`=`{0,375 {kg over m}}`cdot` (14{m over s})^{3}`=` 979,6 W newline %eta`=` P_an over P_ein `=` {250W} over {979,6 W} `=` 25,5"%"
Wirkungsgradberechnung
bei 14 m/s Windgeschwindkeit und der Leistung 250W des Hersteller

Für die Berechnung des Wirkungsgrad braucht man die aktuelle Windgeschwindigkeit und aktuelle Leistung, welche sich aus der Stromstärke(I) und der Spannung(U) zusammensetzt.

Das Betzsche Gesetz besagt, dass eine Windkraftanlage maximal 16/27 (knapp 60 Prozent) jener mechanischen Leistung, die der Wind ohne den bremsenden Rotor durch dessen Projektionsfläche transportieren würde, in Nutzleistung umwandeln kann. (von Wikipedia am 1.5.15 aufgerufen)